## Slide 1: Centre de Ressources Comptabilité Finance Lycée MARIE CURIE Avenue du 8 mai 1945 - BP 348 38435 ECHIROLLES cedex http://crcf.ac-grenoble.fr/
A la découverte d’un réseau informatique

## Slide 2
A la découverte du réseau informatique du lycée Estienne d’Orves – Beau-Site (rive gauche)
Notes: Nous avons étudié de façon théorique les réseaux informatiques. Je vous propose aujourd’hui la visite guidée du réseau local du lycée Estienne d’Orves – Beau-Site.
Le lycée Estienne d’Orves Beau-Site est un établissement d’enseignement général et technologique à Nice. Il accueille plus de 3 000 élèves sur deux sites appelés « rive droite » et « rive gauche ».
Nous n’étudierons que la partie du réseau correspondant à la rive gauche du lycée où se trouvent les enseignements tertiaires. Cette visite part de la station de travail (utilisée lors des séances en classe dédoublée et en salle informatique).

## Slide 3
Plan du lycée (rive gauche)
Le lycée comprend 3 bâtiments « câblés » et reliés en réseau.
Enseignement de P10 : extension 2000 (salle banalisée 2002 et salle informatique 2217)
Notes: La « rive gauche », objet de notre étude, héberge les enseignements tertiaires et comprend 3 bâtiments « câblés » et reliés en réseau :
- le bâtiment « administration » avec 1 étage câblé,
- le bâtiment 900 et son extension avec 3 étages câblés et
- le bâtiment 2000 et son extension avec 5 étages câblés.
Les bâtiments ont une taille importante et les distances les séparant sont assez conséquentes (plus de 100 mètres). Le type d’installation dans le lycée est équivalent à celui d’une grande entreprise avec 900 à 1 000 postes de travail, des réseaux multiples (administratif et pédagogique) et une structuration en plusieurs zones desservies (chacune par un sous-répartiteur).

## Slide 4
La salle 2217 est équipée de micro-ordinateurs reliés en réseau.
Salle 2217
Service informatique = point central du réseau
Qui donne l’autorisation d’accéder au réseau ?
Quels sont les moyens matériels utilisés ?
Notes: Les cours de P10 en classe dédoublée sont dispensés en salle 2217. Elle est équipée de micro-ordinateurs reliés au réseau informatique.
Qui donne l’autorisation d’accéder au réseau ?
Où est le service informatique ?
La desserte de l’établissement est organisée à partir d’un point central où se trouve le service informatique.
Quels sont les moyens matériels utilisés ?

## Slide 5
C’est parti pour la découverte des coulisses de notre lycée !!!

## Slide 6
Point de départ : l’ordinateur 2217-A03
Notes: Les 20 stations de travail des étudiants, la station de travail de l’enseignant et l’imprimante de la salle de classe sont identifiées comme suit : 2217-A01 à 2217-A20, 2217-B01 et 2217-I01.
Comment est référencé un élément matériel ?
Par une codification alphanumérique : N° salle de classe – Type d’élément matériel/type d’utilisateur – Numérotation débutant à 01.
Pourquoi chaque élément matériel est-il identifié ?
Afin de gérer chaque élément du parc informatique en interne et tracer sa connexion dans le réseau.
Complément :
Prolonger éventuellement le questionnement vers l’adresse MAC.

## Slide 7: L’ordinateur 2217-A03
Saisie du nom d’utilisateur (login), du mot de passe au clavier
et vérification du nom du domaine.
Fenêtre de saisie du nom d’utilisateur et du mot de passe
Ces informations sont ensuite envoyées sur le réseau.
Notes: Pourquoi saisissez-vous ces informations ?
Pour s’authentifier.
En quoi consiste l’authentification d’un utilisateur ?
L'authentification est un processus contrôlant l’identité de l’utilisateur du réseau local par rapport à une identité préalablement enregistrée afin d’autoriser l’accès à des ressources.
Un service d'authentification repose sur deux composantes :
- L'identification dont le rôle est de définir les identités des utilisateurs ;
- L'authentification permettant de vérifier les identités présumée des utilisateurs. Lorsqu'il existe une seule
Quelle est l’élément qui sert de preuve de l’identité ?
Le mot de passe et on parle d'authentification « simple » étant donné qu’elle ne nécessite qu’un seul élément par opposition à l'authentification « forte » qui nécessite plusieurs facteurs pour vérifier l'identité avancée par un utilisateur.
Quel élément fournit le service d’authentification et quelles sont ses caractéristiques ?
Le contrôleur de domaine appelé serveur IACA.
Le contrôleur de domaine appelé serveur IACA dispose d’un annuaire contenant les noms des utilisateurs autorisés et leur mot de passe.
Comment la demande de service peut-elle arriver au contrôleur de domaine ?
Par le réseau via une requête.

## Slide 8: De l’ordinateur 2217-A03 à la prise murale…
2217-A03
Connecteur RJ45
Prise murale RJ45
Les informations sont envoyées sur le réseau par le biais d’un câble reliant l’ordinateur « 2217-A03 » à la prise murale.
Connecteur de la carte réseau
Notes: Quelle est l’interface physique de l’ordinateur permettant son raccordement au réseau et quelles sont ses fonctions ?
La carte réseau. Fonctions de la carte réseau : Préparer, envoyer et contrôler les données sur le réseau.
Quel type de câble est installé en salle 2217 et quels sont les avantages et les limites de ce type de câble ?
Câbles en paires torsadées UTP 100 Mbits/s.
Les câbles en paires torsadées sont peu couteux et faciles à installer. Toutefois, il y a des risques de pertes de données sur des distances au-delà de 100 mètres.
Câbles installés dans le lycée : UTP (Unshielded Twisted Pair) 100 Mbits/s. C’est le plus utilisé et le moins cher. Il n'est pas blindé.

## Slide 9: De la prise murale au couloir…
Il y a un câble orange ou bleu portant l’inscription « 2217-A03 ». Le câble part dans la goulotte qui longe horizontalement les murs, puis redescend. Il rejoint d’autres câbles et sort dans le couloir qui jouxte la salle 2217.
Couloir
Salle 2217

## Slide 10: L’aventure nous conduit ensuite à un local technique…
Le câble orange ou bleu portant l’inscription « 2217-A03 » descend ensuite par un chemin de câbles jusqu’à un local technique.
descente vers 1er étage
Chemin de câbles
Un chemin de câbles est un support métallique qui sert à rassembler et protéger les câbles. Il est généralement situé dans des faux plafonds, dans des placards.
Notes: Environ 130 câbles arrivent dans le local technique.
Quel élément matériel proposez-vous pour relier ces câbles ?
Un concentrateur (Hub) ou un commutateur (switch).
Quel est l’élément adapté aux besoins du lycée et pourquoi ?
Conçu pour travailler sur des réseaux, avec un nombre de machines légèrement plus élevé que le hub, le switch distribue les données à chaque machine destinataire.
On parle de sous-répartiteur.
Combien en faudra-t-il s’il comporte 48 ports ?
Nombre = 3 (130 / 48)
En raison du nombre important de câbles qui arrivent (plus de 130) et du nombre de points d’interconnexion, on va utiliser une armoire technique et métallique qui centralise les équipements réseaux. C’est une baie de brassage.

## Slide 11: Dans le local technique…
Tous les câbles en paires torsadées arrivent à une baie de brassage qui se trouve dans un local technique. Quelle est l’utilité d’une baie de brassage ?
Face avant de la baie de brassage
Notes: Que représente une baie de brassage ?
Une baie de brassage est une armoire technique qui centralise des éléments du réseau informatique.
Une armoire de brassage rassemble (à l’arrière) les câbles issus des prises murales et permet de relier (à l’avant) chaque prise au réseau via un équipement d’interconnexion (concentrateur, commutateur ou routeur).
Quels sont ses avantages ?
Avantages de la baie de brassage :
Maintenance aisée ;
Meilleure organisation des installations pour repérage plus facile ;
Diminution des risques électrostatiques :
Protection du matériel informatique.
Contextualisation du principe de la baie de brassage :
Chaque câble orange ou bleu correspondant à une prise informatique située dans une salle de l’extension 2000 aboutit à l'arrière de l'armoire de brassage. Ainsi, parmi les câbles, on retrouve le n°2217-A03. Les câbles sont alors raccordés au panneau de brassage par des connecteurs RJ45.
A chaque arrivée de câble située à l'arrière de la baie correspond un connecteur situé à l'avant qui permet de relier la prise à un commutateur (switch) via un câble appelé « jarretière de brassage ».

## Slide 12
Où est la jarretière de brassage correspondant à la prise « 2217-A03 » ?
Notes: Montrer la jarretière de brassage.

## Slide 13: Schéma représentatif de la baie de brassage
…
130 éléments matériels
Tableaux de connecteurs
RJ45
3 commutateurs (switches) de 48 ports
Notes: Le panneau de brassage est un élément passif du réseau, il concentre des prises RJ45 qui correspond à chaque poste du réseau.
Ce panneau est placé dans la baie de brassage et permet de connecter chaque poste de travail au switch (hub ou concentrateur) afin qu'il soit relié au réseau.
Donc c'est juste une "planche en fer" percé de 8, 16, 32....trous afin d'y fixer des prises RJ45 qui sont reliées via un câble appelé « jarretière de brassage » aux prises RJ45 du switch. Les panneaux de brassage comportent en face avants des ports qui se montent par l'arrière pour la connexion avec la prise murale à travers un faisceau de câble appelé « rocade ».
Une armoire de brassage rassemble (à l’arrière) les câbles issus des prises murales et permet de relier (à l’avant) chaque prise au réseau via un équipement d’interconnexion, dans le cas présent un switch.

## Slide 14
des connecteurs « RJ45 » pour les câbles issus des prises murales
des connecteurs optiques, pour brancher les fibres optiques qui permettent de couvrir de grandes distances à des débits très élevés
mais également
des équipements d’interconnexion : concentrateur, commutateur ou routeur.
Les baies de brassage contiennent…

## Slide 15: En résumé : Dans le local technique de l’extension 2000 : 1. Arrivent environ 130 câbles en paires torsadées par l’arrière de la baie de brassage.
2. Chaque prise murale est connectée à une prise RJ45 d’un tableau de connecteurs.
3. Chaque prise RJ45 du tableau de connecteurs est reliée via un câble (Jarretière de brassage) aux prises RJ45 d’1 des 3 commutateurs (switches de 48 ports). On dit alors que les prises sont « brassées ».
4. Les 3 commutateurs sont connectés en cascade et le commutateur principal est relié à 2 câbles en fibre optique.
Notes: Quelle est l’élément matériel qui va diriger les informations nécessaires à l’authentification vers le serveur ?
Les concentrateurs via le concentrateur principal vont diriger les informations (nom d'utilisateur et mot de passe) vers le serveur qui se trouve dans le local technique du service informatique (point central du réseau).

## Slide 16
Notes: Le recours à une baie de brassage est également utilisé au niveau du bâtiment « Administration » où sont reliés 3 câbles en fibre optique et au niveau du bâtiment 900 et de son extension où sont connectés 2 câbles en fibre optique.

## Slide 17: Du local technique de l’extension 2000 au point central du réseau (service informatique du bâtiment 2000) …
Les 2 câbles en fibre optique descendent au niveau des vides sanitaires de l’extension 2000 puis du bâtiment 2000.
Ils rejoignent alors :
Les 2 câbles en fibre optique tirés depuis le bâtiment 900 ;
Les 3 câbles en fibre optique tirés depuis le bâtiment « Administration ».
Les 7 câbles en fibre optique remontent ensuite par une gaine technique au 3ème étage du Bâtiment 2000.
Ils rejoignent les câbles en paires torsadées du bâtiment 2000 au point central du réseau : le local technique du service informatique.

## Slide 18: Au point central du réseau (local technique du service informatique) 1. Arrivent 7 câbles en fibre optique et environ 600 câbles en paires torsadées par l’arrière de la baie de brassage.
4. Les commutateurs forment le « cœur de réseau ».
2. La baie de brassage comporte 2 tableaux de connecteurs RJ 45 et 1 bandeau fibre (ou tiroir optique) équipé de connecteurs pour la fibre.
3. Par le biais du panneau de brassage, les postes de travail sont alors connectés à des commutateurs (switches) avec des ports RJ45 et des ports optiques.
5. Au « cœur de réseau » sont reliés les serveurs.

## Slide 19
Notes: Photographie du local technique du service informatique. Les serveurs ne sont pas visibles sur cette photographie.

## Slide 21: Au point central du réseau (local technique du service informatique) Liste des serveurs disponibles : - Serveur d’authentification IACA ; - Serveur de fichiers ; - Serveur Proxy AMON ; - Serveur d’applications notariat ; - Serveur d’impression ; - Serveur Cegid (PGI) ; - Serveur Base Cegid Expert + Pronote ; - Serveur vidéos (caméras sur réseau) ; - Etc.
Notes: La liste des serveurs n’est pas complète et il a été fait le choix d’isoler le serveur de fichiers du serveur d’authentification afin de se rapprocher des représentations des réseaux des entreprises.

## Slide 23: Nous voici arrivés aux serveurs !
Le serveur responsable de l'authentification des utilisateurs (vérification du nom et du mot de passe) se nomme IACA. Il dispose d’un annuaire contenant les noms des utilisateurs autorisés et leur mot de passe.
A chaque fois qu’une personne s’identifie (nom et mot de passe), IACA vérifie que le nom est connu et que le mot de passe est le bon.
Si les conditions sont remplies, l’utilisateur peut accéder à certaines ressources : dossiers, imprimantes, etc.
Notes: S’il n’y a pas de serveur de secours notamment pour le service d’authentification, quelles sont les conséquences lorsque ce serveur est en panne ?
Les services ne sont plus fournis jusqu’à réparation et remise en service du serveur concerné.

## Slide 24
Notes: Quel est le rôle d’un serveur ?
Le serveur offre des services aux stations clientes.
Un serveur (machine) peut-il héberger plusieurs services ?
Oui, c’est le cas du serveur qui héberge les services Base Cegid expert et Pronote.
Après ouverture de la session, lorsqu’il y a recours au tableur Excel, quel(s) service(s) est(sont) utilisé(s) ?
Le tableur est installé sur la station de travail, il n’y a donc pas recours à un serveur d’application. Le serveur de fichier est utilisé pour accéder à un fichier existant ou pour sauvegarder le travail réalisé. Si le travail est imprimé, le serveur d’impression est sollicité.
Pour accéder à Internet quel(s) serveur(s) est(sont) sollicité(s) ? Pourquoi ?
Un serveur proxy étant donné qu’il permet aux ordinateurs du réseau d'accéder à Internet par son intermédiaire. Il filtre les connexions à Internet en analysant d'une part les requêtes des clients, d'autre part les réponses des serveurs.
Quel est le rôle du routeur ?
Le routeur permet de donner un accès sécurisé à Internet aux postes situés au sein du réseau local et de « choisir » le chemin qu'un message va emprunter en se basant sur des tables de routage définissant des itinéraires à suivre pour atteindre l'adresse visée.